一定君取扱説明書

温度設定方法およびインジケーター

冷蔵庫ON　　ＦＡＮ　　HEATER　ＯＮ

+カウント　－カウント　　設定用ボタン

この３つの穴に爪楊枝または細いドライバー等で押すことにより、設定温度を任意の値に変更することができます。

通常（電源オンをした初期値は　２３℃に設定されております。

- 注意　冷蔵庫の内装材の関係上、４０度以上には設定しないでください

設定方法

右端の穴に棒を差し込み押さえながら＋カウント、または－カウントを押さえ、任意の温度に設定します。表示は設定値を表示します。

設定用ボタンからはずせば、現在温度が表示されます。

# Text boxes

温度表示および

設定温度表示