ユーデントストーンのデーターの入力について

モードをM2に設定してください

M2

- ０から９　までのいずれかのＫＥＹを長押ししてください（空いてい　　　　るメモリー番号を指定）

例　９のKEYを５秒押し続ける

ブザー　ピッ、ピッ、ピッーーーー８回連続鼓動

- ショウヒンメイヲイレテクダサイ　＊

商品名を変更する場合以下の要領で、

変更せずそのままの状態で、データーだけを変更する場合

ENT　③へ進む

②　商品名の入力は以下の通りです。

各ＫＥＹの文字配列

初期の状態では　　　　　　Ａ　ＫＥＹ　英、かな切替ＫＥＹを押した後では

１　アイウエオ　　　　　　　　　　１　ＡＢＣＤＥ

２　カキクケコ　　　　　　　　　　２　ＦＧＨＩＪ

３　サシスセソ　　　　　　　　　　３　ＫＬＭＮＯ

４　タチツテト　　　　　　　　　　４　ＰＱＲＳＴ

５　ナニヌネノ　　　　　　　　　　５　ＵＶＷＸＹ

６　ハヒフヘホ　　　　　　　　　　６　Ｚ｛￥｝＾

７　マミムメモ　　　　　　　　　　７　＿｀

８　ヤユヨ

９　ラリルレロ

０　ワン　゛。　　　　　　　　　　０　０１２３４５６７８９：；＜＝＞？

Ｂ　　　ＫＥＹ　カーソルを右に移動させます。

Ｃ　　　ＫＥＹ　カーソルを左に移動させます。

ＣＥ　　ＫＥＹ　１文字消去

ＥＮＴ　ＫＥＹ　　確定

品名の修正には上記のカーソルＫＥＹを使って行います。

目的の文字位置までカーソルを移動させ文字を選択した後、ＥＮＴＫＥＹで確定します。

③　続いて混水率の設定を行います。

- ｗａｔｅｒ　ｃｃ／ｍｌ　ヲ　INPUT　＊

水の量を入力します。（１ｃｃ　１ｇとして入力します。水以外は比重の係数をかけた値を入力します）

材料１００グラムに対する水の量を入力します。

標準は２４パーセントですから、　２　４　ENT

固め　２２　パーセント　やわらかめ　２５－６パーセント

④　　パウダーの量を入力します。

- ザイリョウ　ｇ　ヲ　INPUT　＊

数値を入力せず、ENT　KEY　のみの場合　100ｇに設定されます。

機械は自動的に、混水比を％で計算し設定します。

コンスイヒノヒョウジ　（％）

０２４．０％　が表示されました。

OKデアレバ　ENT　ヘンコウ＝A　KEY

ENT　keyで確定　　A　keyで元に戻ります　②へ